| DVR Lite H.264 Guia de Configuração Rápida |
| --- |
| Conteúdo da Embalagem Verifique o conteúdo da embalagem. Assegure-se de que o seu aparelho DVR Lite H.264 foi entregue correctamente. Retire todos os objectos da caixa e assegure-se de que a caixa contém os seguintes objectos. DVR Lite H.264 Cabo de SATA Transformador de alimentação Cabo de alimentação Manual do utilizador Teclas de Função no Painel Frontal 1 Canais 7 ESC 13 SEQ 2 LED de Alimentação 8 Teclas direccionais 14 FREEZE 3 LED de Alarme 9 Porta USB 2.0 15 PLAY/STOP 4 LED de Rede 10 CALL 16 MODE 5 LED de Gravação 11 COPY 17 SEARCH 6 ENTER 12 DOME 18 MENU Conectar no DVR 1 LAN 10/100M (RJ-45) 6 Entradas de Video (BNC) 11 Entrada de Alimentação 2 Monitor Principal VGA (opcional) 7 Porta USB 3 Entrada de Audio 8 E/S de Alarmes & RS-485 4 Saída áudio do Monitor Secundário 9 Saída audio do Monitor Principal 5 Monitor Secundário (BNC) 10 Monitor Principal (BNC) | Conector Descrição Monitor Principal Conectores de saída BNC e VGA para ligar a um monitor principal. A saída VGA é opcional. Monitor Secundário (BNC) O monitor secundário é utilizado para mostrar canais de vídeo em ecrã inteiro de de cada câmara instalada em sequência. Entrada de Vídeo Existem conectores BNC para entrada de vídeo a partir das câmaras instaladas. E/S de Alarme e RS485 A unidade fornece uma porta de E/S de alarme e RS485 que oferece ao utilizador a flexibilidade necessária para conectar a unidade a outros dispositivos. Consulte o Manual do Utilizador do DVR Lite H.264, Secção 2.4 Conexões no Painel Traseiro. Entrada / Saída de Áudio É fornecido um conector com terminais para ligação de dispositivos de entrada de áudio à unidade. É fornecido dois conectores RCA de saída de áudio para conectar um dispositivo de saída de áudio à unidade. LAN 10/100M (RJ-45) O DVR Lite H.264 pode funcionar em rede. A porta LAN é utilizada para fazer a ligação do DVR à Ethernet e Internet. Conector USB As duas portas USB 2.0 permitem ao utilizador conectar dispositivos USB externos à unidade. Entrada de Alimentação O DVR Lite H.264 possui uma entrada de alimentação DC12V. Deverá utilizar o transformador que é enviado com a unidade. NOTA: A utilização de outros alimentadores poderá provocar uma sobrecarga. Configuração Básica Siga as instruções para definir a data/hora do DVR e a gravação e visualização de vídeo. Todas as configurações podem ser definidas utilizando o painel frontal do DVR ou o DVR Remote, o software remoto, no PC através da LAN. Aceder ao menu de Configuração OSD: Prima MENU para aceder ao menu OSD. Introduza a palavra-passe com as teclas de Canal. As palavras predefinidas são: admin/1234 ou user/4321. Recomenda-se fortemente que modifique as palavras-passe para evitar acessos não autorizados. Definição da Data / Hora: Seleccione <Date/Time> no menu de Configuração de Sistema para aceder ao menu Data/Hora. Seleccione <Date>, e seleccione o campo a ajustar através de ESQUERDA/DIREITA, e prima ENTER. Ajuste o valor através de PARA CIMA/PARA BAIXO, e depois prima ENTER. Repita o procedimento até a <Data> e <Hora> estarem definidas. As novas definições de data e hora têm efeito após confirmar as modificações. Para Estabelecer as Definições de Gravação: Seleccione <Record Setup> a partir do Menu principal. Seleccione <ezRecord> como opção de Configuração Predefinida, e seleccione o número pretendido do dia para gravação; as outras definições serão preparadas automaticamente pela unidade. Tendo em conta as suas necessidades, pode seleccionar uma definição de Configuração Predefinida em <Best Quality>, <Standard> e <Extended Record>. Para informações detalhadas, consulte o Manual do Utilizador do DVR Lite H.264, Secção 3.5.3 Configurações de Gravação Predefinidas. Ajuste o programa de gravação, Circular e Parâmetros de áudio. Após ajustar, prima ENTER para confirmar e guardar as definições, ou ESC para cancelar. Para Seleccionar o Modo de Visualização: Prima repetidamente o botão MODO para seleccionar o modo de visualização pretendido. Os modos de visualização disponíveis são ecrã inteiro, e janela dividida 2x2 e 4x4. Para informações detalhadas, consulte o Manual do Utilizador do DVR Lite H.264, Secção 4.1.1 Modos de Visualização. . |
| Configuração de Rede Utilizar LAN / Modem de Cabo: Use a configuração LAN quando planear utilizar a conexão LAN sem um modem de ligação analógica. É necessária uma conexão Ethernet a uma rede. A identificação (ID) predefinida do DVR Lite H.264 deverá ser modificada para evitar conflitos de rede. A partir do menu Principal, seleccione <System Setup>(<Network Setup> e defina a configuração <LAN Setup>. Para utilizadores DHCP, defina o DHCP para <ON>. O endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS são obtidos a partir dos servidores de rede. O DHCP é dinâmico; as definições irão modificar-se ocasionalmente. Para utilizadores não DHCP, defina o DHCP para <OFF>. Deverá introduzir um endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS. Deverá obter estas definições junto do seu administrador da rede Ethernet. Para modificar o endereço IP e os valores Netmask, Gateway e DNS, prima as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar cada um deles. Utilize as teclas ESQUERDA/ DIREITA para aceder a cada secção do valor e prima ENTER, e depois modifique o valor através das teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Quando as definições estiverem completas, prima ENTER para confirmar e guardar as definições; ou ESC para cancelar. Conexão da Câmara Dome Ligação e Definições da Câmara Dome: Ver a secção Conectar o DVR sobre a definição de pinos da porta RS-485. Tome como referência a figura seguinte. Conecte, respectivamente, os terminais R+ e R- na câmara dome aos terminais D+ e D- na porta RS-485 através do cabo RS-485. ENGLISH PORTUGUÊS Power Energia Video Vídeo RS-485 cable Cabo RS-485 Para definir o protocolo e ID dome, prima MENU para aceder ao menu Principal, e seleccione <Camera Setup>. Os protocolos disponíveis incluem <DynaColor>, <Pelco D>, <Pelco P>, <AD422> e <None> (predefinido). Atente que o número de ID deve condizer com o endereço ID definido pela câmara dome. Para configurar os parâmetros RS-485, seleccione <System Setup> a partir do menu Principal e depois seleccione <RS485 Setup>. As definições predefinidas de RS-485 do DVR Lite H.264 são 9600 Baud, 8 Data Bits, 1 Stop Bit e Sem Paridade. | Botão de Controlo da Câmara Dome: 1 Definir/Predefinição 5 ESC 9 Focar longe 13 Zoom perto 2 Mostrar/Esconder Ecrã de dicas 6 Movimento horizontal/vertical 10 Fechar íris 3 Predefinição 1~6 7 Entre na modalidade de controle da câmera 11 Abrir íris 4 Enter/Auto 8 Focar Perto 12 Zoom longe Operação Basica do Playback Procura de Vídeos Gravados por Hora: Prima o botão Search para aceder ao menu Search; a Hora Inicial e a Hora Final do vídeo disponível aparecem no topo do ecrã. O valor é inalterável. Use os botões direccionais para mover o cursor para definir a Hora; ajuste a data e a hora através das teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Prima ENTER para confirmar ou ESC para cancelar. Mova o cursor até <Begin Playback> e prima ENTER para iniciar a reprodução do vídeo seleccionado. Prima PLAY/STOP novamente para voltar ao vídeo ao vivo. NOTA: Caso não exista um vídeo gravado disponível que condiga com a hora e data especificadas, a unidade começa a reprodução a partir do vídeo disponível seguinte. Procura de Vídeos Gravados por Evento: Prima o botão Search para aceder ao menu Search. Para procurar um vídeo de evento gravado numa câmara específica, utilize as teclas ESQUERDA/DIREITA para mover o cursor e prima ENTER para seleccionar ou desmarcar um canal. Mova o cursor para <Event List> e prima ENTER para listar o vídeo de evento dos canais seleccionados. A lista exibe cada evento por data, hora, câmara accionada e tipo de alarme. O último evento gravado aparece no topo da lista. Para sair da lista de eventos, prima ESC. Utilize PARA CIMA/PARA BAIXO para percorrer a Lista de Eventos. Prima ENTER para reproduzir a gravação do evento seleccionado. Controlos de Reprodução: Descrição ESQUERDA O botão serve para retroceder o vídeo gravado durante a reprodução. Prima repetidamente o botão para aumentar a velocidade da reprodução invertida em 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, ou 32×. DIREITA O botão serve para avançar rápido a reprodução do vídeo gravado. Prima repetidamente o botão para aumentar a velocidade da reprodução rápida em 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, ou 32×. FIXAR Prima FREEZE para fazer uma pausa na reprodução do vídeo. Quando o vídeo gravado está em pausa, prima ESQUERDA / DIREITA para retomar a reprodução do vídeo retrocedendo / avançando, respectivamente. Prima FREEZE novamente para continuar a reprodução. PLAY / STOP Premir para reproduzir o vídeo ou parar a reprodução e voltar ao modo ao vivo. |
| Utilização do Software Remoto Requisitos para Instalação: Ligação em rede ao PC. Endereço IP do DVR Lite H.264. Para verificar o endereço IP do DVR, prima a tecla MENU na unidade e introduza a palavra-passe para aceder ao menu Principal OSD; seleccione <System Setup> e <Network Setup> para verificar o IP.Alterar as Configurações da Internet: Inicie o Internet Explorer (IE), seleccione <Ferramentas> a partir do menu principal do browser, depois <Opções da Internet> e depois clique no separador <Segurança>. NOTA: Para utilizar o software remoto DVRRemote, é necessário um componente ActiveX, e, de todos os browsers existentes, apenas o IE suporta ActiveX. Seleccione <Sites fidedignos> e clique em <Sites> para especificar as definições de segurança. Desactive a opção Pedir verificação de servidor (https:) para todos os sites desta zona. Introduza o endereço IP da unidade no campo para o efeito e clique em <Adicionar> para adicionar este website à zona. Clique em <OK> para aceitar as definições e fechar o ecrã <Segurança>. Utilizar o Software Remoto: Inicie o IE e introduza o endereço IP do seu Triplex no campo do endereço. A caixa de diálogo dos controlos e extensões ActiveX vai aparecer duas vezes para confirmação, clique em <SIM> para aceitar as extensões ActiveX. As extensões do DVRRemote serão descarregados e instalados no seu PC automaticamente quando a conexão for feita correctamente. NOTA: Não introduza quaisquer 0 no endereço; por exemplo: “192.068.080.006” deveria ser registado como “192.68.80.6”. NOTA: Se a porta 80 predefinida for alterada para outro valor, como por exemplo porta 81, deverá introduzir o endereço IP como “192.68.80.6:81”. A verificação da versão inicia-se automaticamente para verificar se o DvrRemote foi instalado. Este processo poderá demorar até 30 segundos. Depois de o software ser completamente descarregado, é exibido o Ecrã de Acesso. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. O nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos são: user/ 4321. | ENGLISH PORTUGUÊS Viewing live camera Visualizar câmara ao vivo Viewing playback video Visualizar reprodução de vídeo Entering configuration menu Aceder menu de configuração Bandwidth selection Selecção de largura de banda Download DynaPlayer Descarregar DynaPlayer Instant recording Gravação instantânea Audio on/off Áudio on/off Camera selecting Selecção de câmara Selecting display mode Seleccionar modo de exibição Para mais informações sobre o DVRRemote, consulte o manual do utilizador do DVRRemote. Reprodução do DynaRemoteTM Lite Para Reproduzir Ficheiros Locais *.drv: Clique em <Open> e irá aparecer o ecrã de selecção de ficheiros. Seleccione o ficheiro de vídeo *.drv a reproduzir e clique em <OK>. Clique em <OK> no ecrã <Local Playback> para iniciar a operação, ou clique em <Cancel> para cancelar a reprodução. Visualize a reprodução do vídeo através dos Controlos de reprodução. Depois da reprodução, clique em <Live> para voltar ao vídeo ao vivo. Controlos de Reprodução: ENGLISH PORTUGUÊS Fast rewind Retroceder rápido Fast forward Avançar rápido Play/Pause Reproduzir/Pausa Stop Parar |