| DVR MPEG-4 Triplex Guia de Configuração Rápida |
| --- |
| Conteúdo da Embalagem Verifique o pacote de embalagem. Assegure-se de que o seu aparelho DVR MPEG-4 Triplex foi entregue correctamente. Retire todos os objectos da caixa e assegure-se de que a caixa contém os seguintes objectos. DVR MPEG-4 Triplex Cabo de alimentação CD-RW virgem Manual do utilizador Teclas de Função no Painel Frontal ENGLISH PORTUGUESE Channel Canal Dome Dome Mode Modo SEQ SEQ Menu Menu ESC ESC Zoom/Enter Zoom/Enter Call Secundário Play/Stop Reproduzir/Parar Freeze Fixar Search Procurar Direction Buttons Botões Direccionais Conectar o DVR Conector Descrição Monitor Principal São fornecidos conectores de saída S-Video, BNC e VGA para conectar a um monitor principal. A saída VGA é opcional. Monitor Secundário (BNC) O monitor secundário é utilizado para mostrar vídeo de ecrã inteiro de todas as câmaras instaladas, em sequência. Entrada de Vídeo São fornecidos 16 conectores BNC para fluxos de entrada de vídeo a partir das câmaras instaladas. Looping de Vídeo Existem vários conectores BNC no painel traseiro para fazer looping da entrada de vídeo. E/S de Alarme e RS485 A unidade fornece uma porta de E/S de alarme e RS485 que oferece ao utilizador a flexibilidade necessária para conectar a unidade a outros dispositivos. Consulte o Manual do Utilizador do DVR MPEG-4 Triplex, Secção 2.4 Conexões no Painel Traseiro. Entrada / Saída de Áudio É fornecido um conector RCA de entrada de áudio para conectar um dispositivo de entrada de áudio à unidade. É fornecido um conector RCA de saída de áudio para conectar um dispositivo de saída de áudio à unidade. LAN 10/100M (RJ-45) O DVR MPEG-4 Triplex pode funcionar em rede. A porta LAN abre a porta do DVR de Ethernet e para a Internet. Conector USB As duas portas USB 2.0 no painel traseiro permitem ao utilizador conectar dispositivos USB externos à unidade. Entrada de Alimentação O DVR MPEG-4 Triplex possui uma entrada de alimentação AC. Deverá utilizar o alimentador que é enviado com a unidade. NOTA: A utilização de outros alimentadores poderá provocar uma sobrecarga. Botão de Energia Utilizado para ligar e desligar a unidade. | Configuração Básica Siga as instruções para definir a data/hora do DVR e a gravação e visualização de vídeo. Todas as configurações podem ser definidas utilizando o painel frontal do DVR ou o DVRRemote, o software remoto, no PC através da LAN. Aceder ao menu de Configuração OSD: Prima MENU para aceder ao menu OSD. Introduza a palavra-passe com as teclas de Canal. As palavras predefinidas são: Admin/1234 ou user/4321. Recomenda-se fortemente que modifique as palavras-passe para evitar acessos não autorizados. Definição da Data / Hora: Seleccione <Date/Time> no menu de Configuração de Sistema para aceder ao menu Data/Hora. Seleccione <Date>, e seleccione o campo a ajustar através de ESQUERDA/DIREITA, e prima ENTER. Ajuste o valor através de PARA CIMA/PARA BAIXO, e depois prima ENTER. Repita o procedimento até a <Data> e <Hora> estarem definidas. As novas definições de data e hora têm efeito após confirmar as modificações. Para Estabelecer as Definições de Gravação: Seleccione <Record Setup> a partir do Menu principal. Seleccione <esRecord> como opção de Configuração Predefinida, e seleccione o número pretendido do dia para gravação; as outras definições serão preparadas automaticamente pela unidade. Tendo em conta as suas necessidades, seleccione uma definição de Configuração Predefinida em <Best Quality>, <Standard> e <Extended Record>. Para informações detalhadas, consulte o Manual do Utilizador do DVR MPEG-4 Triplex, Secção 3.5.3 Configurações de Gravação Predefinidas. Ajuste o programa de gravação, Circular e Parâmetros de áudio. Após ajustar, prima ENTER para confirmar e guardar as definições, ou ESC para cancelar. Para Seleccionar o Modo de Visualização: Prima repetidamente o botão MODO para seleccionar o modo de visualização pretendido. Os modos de visualização disponíveis são ecrã inteiro, e janela dividida 2x2 e 4x4. Para informações detalhadas, consulte o Manual do Utilizador do DVR MPEG-4 Triplex, Secção 4.1.1 Modos de Visualização. Configuração de Rede Utilizar LAN / Modem de Cabo: Use a configuração LAN quando planear utilizar a conexão LAN sem um modem de ligação analógica. É necessária uma conexão Ethernet a uma rede. A identificação (ID) predefinida do DVR MPEG-4 Triplex deverá ser modificada para evitar conflitos de rede. A partir do menu Principal, seleccione <System Setup>(<Network Setup> e defina a configuração <LAN Setup>. Para utilizadores DHCP, defina o DHCP para <ON>. O endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS são obtidos a partir dos servidores de rede. O DHCP é dinâmico; as definições irão modificar-se ocasionalmente. Para utilizadores não DHCP, defina o DHCP para <OFF>. Deverá introduzir um endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS. Deverá obter estas definições junto do seu fornecedor de serviços de rede. Para modificar o endereço IP e os valores Netmask, Gateway e DNS, prima as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar cada um deles. Utilize as teclas ESQUERDA/ DIREITA para aceder a cada secção do valor e prima ENTER, e depois modifique o valor através das teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Quando as definições estiverem completas, prima ENTER para confirmar e guardar as definições; ou ESC para cancelar. Conexão da Câmara Dome Conexão e Definições da Câmara Dome: Ver a secção Conectar o DVR sobre a definição de pinos da porta RS-485. Tome como referência a figura seguinte. Conecte, respectivamente, os terminais R+ e R- na câmara dome aos terminais D+ e D- na porta RS-485 através do cabo RS-485. ENGLISH PORTUGUESE Power Energia Video Vídeo RS-485 cable Cabo RS-485 |
| Para definir o protocolo e ID dome, prima MENU para aceder ao menu Principal, e seleccione <Camera Setup>. Os protocolos disponíveis incluem <DynaColor>, <Pelco D>, <Pelco P>, <AD422> e <None> (predefinido). Atente que o número de ID deve condizer com o endereço ID definido pela câmara dome. Para configurar os parâmetros RS-485, seleccione <System Setup> a partir do menu Principal e depois seleccione <RS485 Setup>. As definições predefinidas de RS-485 do DVR MPEG-4 Triplex são 9600 Baud, 8 Data Bits, 1 Stop Bit e Sem Paridade. Botão de Controlo da Câmara Dome: ENGLISH PORTUGUESE Set/Go Preset Definir/Predefinição Toggle hint screen Alternar ecrã de dicas Iris open Abrir íris Focus near Focar perto Zoom in Zoom perto ESC ESC Enter/Auto Enter/Auto Iris close Fechar íris Focus far Focar longe Zoom out Zoom longe Pan/Tilt Movimento horizontal/vertical Operação Básica de Reprodução Procura de Vídeos Gravados por Hora: Prima o botão PROCURAR para aceder ao menu Procurar; a Hora Inicial e a Hora Final do vídeo disponível aparecem no topo do ecrã. O valor é inalterável. Use os botões direccionais para mover o cursor para definir a Hora Inicial; ajuste a data e a hora através das teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Prima ENTER para confirmar ou ESC para cancelar. Mova o cursor até <Begin Playback> e prima ENTER para iniciar a reprodução do vídeo seleccionado. Prima PLAY/STOP novamente para voltar ao vídeo ao vivo. NOTA: Caso não exista um vídeo gravado disponível que condiga com a hora e data especificadas, a unidade começa a reprodução a partir do vídeo disponível seguinte. Procura de Vídeos Gravados por Evento: Prima o botão PROCURAR para aceder ao menu Procurar. Para procurar um vídeo de evento gravado numa câmara específica, utilize as teclas ESQUERDA/DIREITA para mover o cursor e prima ENTER para seleccionar ou desmarcar um canal. Mova o cursor para <Event List> e prima ENTER para listar o vídeo de evento dos canais seleccionados. A lista exibe cada evento por data, hora, câmara accionada e tipo de alarme. O último evento gravado aparece no topo da lista. Para sair da lista de eventos, prima ESC. Utilize PARA CIMA/PARA BAIXO para percorrer a Lista de Eventos. Prima ENTER para reproduzir a gravação do evento seleccionado. Controlos de Reprodução: Botão Descrição ESQUERDA O botão serve para retroceder o vídeo gravado durante a reprodução. Prima repetidamente o botão para aumentar a velocidade da reprodução invertida em 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, ou 32×. DIREITA O botão serve para avançar rápido a reprodução do vídeo gravado. Prima repetidamente o botão para aumentar a velocidade da reprodução rápida em 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, ou 32×. FIXAR Prima FIXAR para fazer uma pausa na reprodução do vídeo. Quando o vídeo gravado está em pausa, prima ESQUERDA / DIREITA para retomar a reprodução do vídeo retrocedendo / avançando, respectivamente. Prima FIXAR novamente para continuar a reprodução. PLAY / STOP Premir para reproduzir o vídeo ou parar a reprodução e voltar ao modo ao vivo. Utilização do Software Remoto Requisitos para Instalação: Conexão em rede ao PC. Endereço IP do DVR MPEG-4 Triplex. Para verificar o endereço IP do DVR, prima a tecla MENU na unidade e introduza a palavra-passe para aceder ao menu Principal OSD; seleccione <System Setup> e <Network Setup> para verificar o IP. | Alterar as Configurações da Internet: Inicie o Internet Explorer (IE), seleccione <Ferramentas> a partir do menu principal do browser, depois <Opções da Internet> e depois clique no separador <Segurança>. NOTA: Para utilizar o software remoto DVRRemote, é necessário um componente ActiveX, e, de todos os browsers existentes, apenas o IE suporta ActiveX. Seleccione <Sites fidedignos> e clique em <Sites> para especificar as definições de segurança. Desactive a opção Pedir verificação de servidor (https:) para todos os sites desta zona. Introduza o endereço IP da unidade no campo para o efeito e clique em <Adicionar> para adicionar este website à zona. Clique em <OK> para aceitar as definições e fechar o ecrã <Segurança>. Utilizar o Software Remoto: Inicie o IE e introduza o endereço IP do seu DVR MPEG-4 Triplex no campo do endereço. A caixa de diálogo dos controlos e extensões ActiveX vai aparecer duas vezes para confirmação, clique em <SIM> para aceitar as extensões ActiveX. As extensões do DVRRemote serão descarregados e instalados no seu PC automaticamente quando a conexão for feita correctamente. NOTA: Não introduza quaisquer 0 no endereço; por exemplo: “192.068.080.006” deveria ser registado como “192.68.80.6”. NOTA: Se a porta 80 predefinida for alterada para outro valor, como por exemplo porta 81, deverá introduzir o endereço IP como “192.68.80.6:81”. A verificação da versão inicia-se automaticamente para verificar se o DvrRemote foi instalado. Este processo poderá demorar até 30 segundos. Depois de o software ser completamente descarregado, é exibido o Ecrã de Acesso. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. O nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos são: user/ 4321. ENGLISH PORTUGUESE Viewing live camera Visualizar câmara ao vivo Viewing playback video Visualizar reprodução de vídeo Entering configuration menu Aceder menu de configuração Bandwidth selection Selecção de largura de banda Download DynaPlayer Descarregar DynaPlayer Instant recording Gravação instantânea Audio on/off Áudio on/off Camera selecting Selecção de câmara Selecting display mode Seleccionar modo de exibição Para mais informações sobre o DVRRemote, consulte o manual do utilizador do DVRRemote. Reprodução do DynaRemoteTM Lite Para Reproduzir Ficheiros Locais *.drv: Clique em <Open> e irá aparecer o ecrã de selecção de ficheiros. Seleccione o ficheiro de vídeo *.drv a reproduzir e clique em <OK>. Clique em <OK> no ecrã <Local Playback> para iniciar a operação, ou clique em <Cancel> para cancelar a reprodução. Visualize a reprodução do vídeo através dos Controlos de reprodução. Depois da reprodução, clique em <Live> para voltar ao vídeo ao vivo. Controlos de Reprodução: ENGLISH PORTUGUESE Fast rewind Retroceder rápido Fast forward Avançar rápido Play/Pause Reproduzir/Pausa Stop Parar |