DVR da série DynaGuardTM 500

Guia de instalação rápida

(A) Conteúdo da embalagem

Inspeccione o conteúdo da embalagem.

Certifique-se de que o DVR da série DynaGuardTM 500 lhe foi entregue correctamente. Retire todos os itens da caixa e certifique-se de que a caixa inclui os seguintes itens:

| DVR da série DG500 | Acessórios para a montagem do dispositivo | Cabo de alimentação | Transformador de alimentação |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Placa de E/S externa | Manual do utilizador, Manual do software e Guia de instalação rápida |  |

(B) Botões de funções localizados no painel frontal

(C) Ligação do DVR da série DynaGuardTM 500

| Porta USB (x3) | Três portas USB (uma localizada no painel frontal e duas no painel posterior) para ligar a dispositivos USB externos, como por exemplo o ThumbDrive® ou unidades de CD-RW. |
| --- | --- |
| LAN (RJ-45) | Ligação do cabo Ethernet para acesso remoto à rede. |
| FireWire® IEEE 1394 (x2) | Duas portas IEEE 1394a (FireWire®) para ligar a dispositivos de armazenamento externo, por exemplo RAID. |
| Monitor principal (S-Vídeo / BNC) | Ambos os conectores de saída S-Vídeo e BNC permitem realizar a ligação a um monitor principal. |
| Looping da câmara | 9/16 conectores BNC colocados no painel posterior para realizar o looping da entrada de vídeo. |
| Tomada de alimentação | Uma tomada de alimentação d.c. para ligar a fonte de alimentação que vem com a unidade; a utilização de uma outra fonte de alimentação pode provocar uma sobrecarga. |
| Entrada/saída de áudio | Conectores RCA de entrada/saída de áudio para ligar qualquer dispositivo de áudio amplificado (por exemplo, microfone ou colunas) ao DynaGuardTM 500. |
| Chamada de monitor (BNC) | A função de chamada de monitor é utilizada para apresentar vídeo em ecrã inteiro proveniente das câmaras instaladas por sequência. O conector BNC da chamada de monitor permite aos utilizadores ligar o DynaGuardTM 500 com uma chamada de monitor opcional. |
| Entradas da câmara | 9/16 conectores BNC para transmissões de entrada de vídeo a partir das câmaras instaladas. O número de conectores é igual ao número de canais. |
| Terra | Ligue aqui um fio terra, se tal for necessário. |

(D) Ligar e encerrar

- Para encerrar a unidade: prima simultaneamente as teclas  4 + ESC para prosseguir com o procedimento. Aguarde que a unidade encerre completamente antes de desligar o dispositivo.

- Para reiniciar a unidade: mantenha premidas as teclas 1+ ESC durante 3 segundos. Os botões existentes no painel frontal acendem em sequência até a unidade ter sido integralmente reiniciada.

(E) Verifique todas as ligações

- Certifique-se de que todas as ligações necessárias foram realizadas na unidade.

- Para activar a unidade, ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação. Aguarde aproximadamente 2 minutos para concluir o arranque.

- Os botões de funções existentes no painel frontal acendem sequencialmente, até a unidade estar integralmente ligada.

(F) Acesso ao modo Menu

- Prima o botão MENU

- Introduza a palavra-passe (utilizando o teclado numérico)

- As palavras-passe predefinidas são as abaixo indicadas.

- Recomenda-se vivamente que altere as palavras-passe para evitar um acesso não-autorizado.

| Palavra-passe do administrador | Administrador | 1234 |
| --- | --- | --- |
| Palavra-passe do utilizador | Utilizador | 4321 |

(G)

Configuração básica

Todas as configurações podem ser definidas através do painel frontal ou do DynaRemoteTM, software remoto, no PC através da LAN.

I. Para definir as definições de gravação

- Aceda ao modo Menu

- Seleccione <Record> (Gravar) ( <Preset Configuration> (Configuração predefinida)

- Seleccione uma definição de entre as seguintes <Best Quality, Standard ou Extended Record> (Melhor qualidade, Padrão ou Gravação estendida) >.

- Ajuste os parâmetros <Pré-Alarm Recording> (Gravação pré-alarme), <Circular Recording> (Gravação circular) e <Audio Recording> (Gravação de áudio).

- Volte para o menu <Exit> (Sair) .

- Seleccione <Save and Exit> (Guardar e sair) para guardar as definições modificadas.

II. Atribuir uma câmara a uma janela especificada

- Prima o botão SET para aparecer um cursor janela na janela principal.

- Utilize os botões de direcção para deslocar o cursor janela para a janela

pretendida.

- Prima o número de um canal” (utilizando o teclado numérico) para atribuir a

câmara à janela seleccionada.

- Prima novamente o botão SET para concluir a atribuição.

III. Para configurar o formato de visualização

- Prima o botão MODE para seleccionar o modo de visualização pretendido.

- Uma janela pode ser atribuída como a “Janela activa”, a qual mostra a informação em tempo real.

IV. Para atribuir a “Janela activa”

- Prima o botão SET para aparecer um cursor janela na janela principal.

- Utilize os botões de direcção para posicionar o cursor sobre a janela pretendida.

- Volte a premir o botão SET para seleccionar a janela e sair do modo de selecção.

(H) Operações básicas de reprodução

Abaixo, são apresentados diversos botões usados regularmente no modo de reprodução.

  - Botão PLAY: Para alternar entre o modo ao vivo e o modo de reprodução.

  - Botão GOTO: Para procurar o vídeo gravado através da introdução da data e hora pretendidas.

  - Botão SEARCH: Para listar os vídeos de eventos gravados.

  - Botão de direcção PARA A ESQUERDA (Rebobina a reprodução): Para rebobinar o vídeo gravado, durante a reprodução. Prima repetidamente para aumentar a velocidade da rebobinagem em 1x, 2x, 4x, 16x ou 32x.

  - Botão de direcção PARA A DIREITA (Avança a reprodução): Para avançar rapidamente o vídeo gravado . Prima repetidamente para aumentar a velocidade de avanço em 1x, 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.

I. Para reproduzir o vídeo normal gravado pela data e hora

- Prima o botão GOTO para realizar uma procura ir para (data/ hora). A data/hora dos vídeos disponíveis é listada no ecrã.

- Utilize PARA CIMA / BAIXO para seleccionar a data e a hora.

- Utilize PARA A ESQUERDA / DIREITA para seleccionar a data e a hora.

- Prima ENTER para iniciar a reprodução do vídeo seleccionado.

II. Para reproduzir um vídeo de um evento específico a partir da lista de eventos

- Prima o botão SEARCH para realizar uma procura na lista de eventos. Podem ser listados um máximo de 2048 eventos.

- Utilize PARA CIMA / BAIXO para percorrer a lista de eventos.

- Utilize PARA A ESQUERDA / DIREITA para ter acesso à página seguinte ou anterior da lista, caso seja necessário.

- Prima ENTER para reproduzir o vídeo do evento seleccionado. Prima ESC para voltar à reprodução do vídeo.

(I) Ligações da câmara dome

O DynaGuardTM 500 controla as câmaras dome através do protocolo de comunicações RS-422 / RS-485. Os parâmetros RS-485 no DynaGuardTM 500 têm de ser definidos para os mesmos parâmetros do protocolo para a configuração RS-422 da câmara dome. As predefinições do DynaGuardTM 500 são 4800, 8, 1, None (Nenhum)  (transmissão de 4800, 8 bits de dados, 1 bit de paragem, sem paridade).

Liga as câmaras dome ao DynaGuardTM 500 através da placa do conector de E/S externo, liga os terminais R+, R- da câmara dome aos terminais D+, D – existentes na placa de E/S externa, respectivamente. A figura abaixo mostra a ligação entre a unidade e as câmaras dome.

Se houver diversas unidades, câmaras dome e dispositivos do teclado no mesmo bus RS-485, certifique-se de que cada dispositivo tem o seu próprio endereço ID único.

###### I. Para definir a câmara dome

- Aceda ao modo Menu.

- Seleccione <Advanced Setup> (Configuração avançada)( <RS-485 Setup> (Configuração RS-485)( <RS-485 Port Settings> (Definições da porta RS-485).

a. Utilize PARA A ESQUERDA / DIREITA para alterar o valor.

b. Prima o botão ENTER para seleccionar uma opção para alterar.

c. Prima o botão ESC para voltar ao menu <RS-485 Setup> (Configuração RS-485).

- Seleccione <Advanced Setup> (Configuração avançada)( <Dome Protocol> (Protocolo dome)

  - Seleccione a câmara dome pretendida.

  - Utilize PARA A ESQUERDA / DIREITA para definir o protocolo

pretendido entre: AD422, Pelco D, Pelco P, Dynacolor ou None (Nenhum) (predefinido).

  - Seleccione <Dome ID> (ID da dome) para identificar a câmara

dome ligada ao atribuir um número compreendido entre 1 e 255. Não devem existir IDs repetidas.

  - Prima o botão ESC para voltar ao menu Exit (Sair).

- Seleccione <Save and Exit> (Guardar e sair) para guardar as definições modificadas.

(J) Configuração da LAN

Utilize a configuração da LAN quando pretender utilizar uma ligação LAN, WAN ou a Internet, sem um modem de ligação telefónica. Requer uma ligação Ethernet a uma rede. A ID predefinida do DVR DynaGuardTM 500, tem de ser alterada para evitar conflitos ao nível da rede.

I. Para configurar a LAN a partir do menu

- Aceda ao modo Menu.

- {0>Select <Advanced Setup> ( <LAN Setup><}80{>Seleccione <Advanced Setup> (Configuração avançada) ( <LAN Setup> (Configuração da LAN) < 0}

Para o utilizador da rede DHCP, seleccione <OFF> (DESLIGADO).

O endereço IP, a máscara de rede, o gateway e as definições DNS são obtidas a partir dos servidores de rede, e como o DHCP é dinâmico, as definições acima são alteradas periodicamente.

Para o utilizador sem rede DHCP, seleccione <ON> (LIGADO) .

Introduza um endereço IP, a máscara de rede, o gateway e as definições DNS. Obtenha estas definições a partir do administrador do sistema.

II. Para alterar os valores para o endereço IP, a máscara de rede, o gateway ou as definições DNS

- Utilize os botões de direcção PARA CIMA / BAIXO para posicionar o cursor.

- Prima ENTER para aceder à primeira secção do valor.

- Utilize PARA A ESQUERDA / DIREITA para alterar o valor.

- Utilize PARA CIMA / BAIXO para se deslocar para a secção seguinte.

- Prima ESC para completar a entrada e voltar para o menu Exit (Sair).

- Seleccione <Save and Exit> (Guardar e sair).

(K) Software remoto DynaRemoteTM

I. Requisitos de configuração

- Ligação da rede ao PC.

- Endereço IP do DVR DynaGuardTM 500.

- Para aceder ao “DynaRemoteTM”, utilize o mesmo nome do utilizador e as

palavras-passe do DVR DynaGuardTM 500.

II. Instalação do DynaRemoteTM:

- Abra o browser da Internet.

- Introduza o endereço IP do DVR DynaGuardTM 500 no campo de endereço. Os

plug-ins do DynaRemoteTM serão transferidos e instalados automaticamente no PC quando realizar a ligação com sucesso. Não introduza nenhum carácter líder 0 no endereço, por exemplo, “192.068.080.006” deverá ser introduzido como “192. 68.80.6”.

- Após ter introduzido o endereço IP, é iniciada uma verificação da versão para verificar se o DynaRemoteTM já foi instalado e também para verificar se a versão é a mesma da armazenada naquela unidade específica do DynaGuardTM 500. Este processo pode demorar até 30 segundos.

- O acordo de licenciamento do DynaRemoteTM será apresentado antes do software ser instalado no browser da web. Clique em Accept (Aceitar) para continuar com a instalação; se declinar o browser é fechado e o DynaRemoteTM não é instalado.

- Quando o “Download Confirmation Screen” (Ecrã de confirmação da transferência) aparecer integralmente no ecrã, aparece o <Login Screen> (Ecrã de início de sessão).

- Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe (o mesmo do DVR DynaGuardTM 500).

- A janela principal do DynaRemoteTM, como a figura abaixo mostra, aparece.

III. Para reproduzir instantaneamente

- Clique em Play (Reproduzir) na parte de cima da barra de ferramentas da janela principal.

- Aparece a caixa de diálogo <Playback> (Reproduzir).

- Clique no separador <Remote Playback> (Reproduzir remotamente).

- Defina a hora para início da reprodução tendo em conta as durações dos vídeos disponíveis.

- Seleccione a(s) câmara(s) pretendida(s).

  - Clique em Clear (Limpar) para limpar todas as selecções de entrada da câmara.

  - Clique em All (Todas) para seleccionar todas as entradas da câmara.

- Clique em <Playback> (Reproduzir) no campo “Select” (Seleccionar).

- Clique em OK para iniciar a operação ou em Close (Fechar) para abortar.

- Os controlos e indicadores de reprodução são apresentados na barra de ferramentas à direita dos ícones padrão, como a figura abaixo mostra.

IV. Para transferir vídeo gravado

- Na caixa de diálogo <Playback> (Reproduzir).

- Clique no separador <Remote Playback> (Reproduzir remotamente).

- Clique na(s) câmara(s) pretendida(s) da lista.

- Seleccione o tipo de ficheiro a transferir.

  - Seleccione o tipo de ficheiro em <Download (.DRV)> <Transferir (.DRV)> ou em <Download (.AVI)> <Transferir (.AVI)>.

  - Aparece uma caixa de diálogo <Save as> (Guardar como).

- Seleccione o destino e o nome do ficheiro para os ficheiros transferidos.

- Defina a duração do vídeo indicando as horas de início e de fim; o tamanho aproximado do segmento de vídeo transferido será apresentado na secção “Disk” (Disco).

- Clique em OK para iniciar a operação ou em Close  (Fechar) para abortar.

V. Para reproduzir ficheiros transferidos (.DRV)

- Na caixa de diálogo <Playback> (Reproduzir).

- Seleccione o separador <Local Playback> (Reproduzir localmente).

- Clique em Open  (Abrir) para aceder à caixa de diálogo <Open> (Abrir).

- Seleccione o ficheiro de vídeo (.DRV) para ser reproduzido.

- Clique em OK no separador <Local Playback> (Reproduzir localmente) para iniciar a operação ou em Cancel  (Cancelar) para abortar a reprodução.

- Visualize o vídeo utilizando os controlos de reprodução.

- Após a reprodução, clique em Live (Ao vivo) para voltar ao modo Live (Ao vivo).

VI. Para reproduzir ficheiros (,AVI) transferidos num leitor de multimédia

- Active o Windows Media Player, Real One player ou outro leitor de multimédia.

- Seleccione <File> (Ficheiro) e, de seguida, <Open> (Abrir).

- Seleccione o ficheiro (.AVI) pretendido e, de seguida, clique em Open (Abrir).

VII. Para reproduzir eventos de alarmes

    - Clique em SEARCH (Procurar) na barra de ferramentas da janela principal.

    - A lista de eventos aparece.

    - Percorra a lista de eventos e realce o evento pretendido.

    - Faça duplo clique sobre o evento seleccionado para reproduzir o vídeo.

# Text boxes

Alimentaçã  Rede  Alarme   Gravar  Botão Goto  Botão Search Botão Pause Botão Playback Botão Menu Botão Enter/Zoom

Canais   Botão Set  Botão Lock  Botão Sequence  Botão Mode  Botão ESC  Botões de direcção                                     USB

Entrada/saída de áudio Entrada/saída externa  Chamada de monitor (BNC)                         Entradas (1~16)                                                                         Terra

USB            LAN   IEEE1394  Monitor principal (S-Vídeo & BNC)            Saída do looping da câmara (1~16)                                       Tomada de alimentação

Alimentação

Cabo de comunicação

Conectores RS-485

vídeo

Placa de entrada/saída externa

Painel posterior do DynaGuard 516

Visualização de câmaras em tempo real

Visualização de vídeo gravado

Para aceder ao menu de configuração

Para pesquisar a lista de eventos

Gravação instantânea

Seleccionar câmara

Seleccionar modo de visualização

Posição da câmara

Reproduzir / Pausar

Parar

Recuar rapidamente

Avançar rapidamente